SL行星减速机

产

品

说

明

书

公司地址：宁波市北仑区小港红联纬六路（维科工业园） 邮编：315801

公司电话：13989366426  0574-56217868        传真：0574-56217666

电子信箱：sail@china-sail.com.cn

公司网址：www.china-sail.cn

24小时服务热线：13566621332

目　录

一、SL减速机概述	1

二、主要结构与特点	1

三、型号说明	2

四、安装说明	2

五、使用注意事项	3

六、维护与保养	3

七、吊运和存放	4

八、质保说明	4

### 一、SL减速机概述

SL4系列行走/卷扬用减速机由功能阀块、液压马达、盘式制动器、行星减速机组成，可直接与轮式履带驱动连接，也可用于驱动液压绞车卷筒、绞盘等。广泛用于旋挖钻机、煤炭掘进机、履带起重机、汽车起重机、潜孔钻机、工程车辆、轨道车辆等的履带驱动/轮边驱动装置和海洋船舶、地质石油、工程机械起吊等液压绞车、绞盘的驱动装置中。部分产品的外形安装尺寸和主要技术参数与德国力士乐、O&K、RR等类同，可以替代进口.

SL系列履带/轮边用液压传动装置可广泛应用于建筑工程、铁路、石油煤矿、冶金、工程机械等行业和各种履带驱动与轮边驱动机构中,也可用于煤矿掘进机的切割动力头和耙爪驱动机构以及驱动路面铣切装置.

### 二、主要结构与特点

2.1 SL系列行走/卷扬用液压传动装置为2或3级行星齿轮传动设计,内装有液压开启多片式停车制动器.

行星减速机运转需要采用浸油润滑.

输入与输出旋转方向相反.

本减速机适用于履带行走、轮边行走和起升与变幅卷扬等传动装置中.

2.2制动器说明

液压开启,湿式运转的多片式制动器,内装于减速机中。此制动器为常闭式停车制动器,当液压油压力增高时打开.

制动器开启油路中的背压将会造成制动力矩降低，因此制动器开启油路不允许有背压。

### 三、型号说明

SL   XXX   X    X    X    X     X

液压马达型号

减速比

B为带制动器  WO为不带制动器

传动级数

T为行走传动装置  W为起升传动装置  L为轮边传动装置

减速机名义尖峰扭矩

宁波赛欧液压传动有限公司液压传动装置

SL3系列回转减速机可替代意大利布雷维尼,邦飞利,戴纳密克产品
       SL4系列行走/卷扬减速机装置可替代德国力士乐GFT产品

SL7系列回转减速机可替代德国力士乐GFB产品

### 四、安装说明

1、检查行走装置是否受损,旋转是否灵活转动。如行走装置存放时间过长,应将其内存油排净冲洗,以防内部运动部件出现粘卡现象。

2、安装前将减速机水平放置，进油口处于机构上方，拆卸螺塞，加注220LS2工业齿轮油（使用条件-20℃--40℃）至油位螺塞外溢为止,然后拧紧螺塞。

3、行走装置安装支架必须有足够的刚度,以防转动时出现震动。

4、行走装置与链轮螺钉连接,输出轴中心应与工作机构的中心对中,并保证两者配合良好。装配时决不允许敲击齿轮箱壳体。

5、安装螺钉须加弹簧垫圈,均匀拧紧。

6、行走装置可任一方位安装,但应保证马达泄油口在轴水平以上,在倒装时泄油口出口要装单向阀。泄油口应单独接回油箱,不能接到主回油路上。

7、液压系统使用的管件应按最大工作压力、液压油流速来选择,管件须经耐压试验,联接前应进行酸洗和清洗。

8、 管路联接时应注意传动装置的进出油口与旋转方向的关系。若发现方向相反,可将A,B油口对换安装。

### 五、使用注意事项

1、第一次使用前,从液压马达的泄油孔处注满与液压系统用牌号一致的干净的液压油。

2、工作液建议使用高质量防泡沫抗氧化和高压添加剂的矿基液压油。

3、行走装置启动应在高载工况下进行,逐渐增速至工作转速。空载运转不少于20分钟,逐渐增压至工作压力,运转1-2小时,观察行走装置是否正常。

4、本公司行走装置出厂前均调好平衡阀和溢流阀,用户一般情况下不要另行调节,如有特殊情况需由专业人员调节。

### 六、维护与保养

1、工作时如果发现系统压力异常提高时,应停车检查原因,可检查马达的泄漏油是否正常,如有大量的油泄露则说明液压马达损坏需修理或更换;如液压马达完好,则检查其他部件。

2、工作过程中应经常检查传动装置和系统的工作情况,如发现异常的升温、渗漏、振动和噪音或压力异常波动,应立即停车,查明原因。

3、应经常注意油箱的液面高度及液压油是否正常,如发现大量的泡沫,应立即停车检查液压系统吸油口是否漏气,回油口是否在油面以下,液压油是否进水乳化等。

4、定期检测液压油质量指标。如发现超出规定值,应更换新油。不允许采用不同类型的液压油混合使用,否则将影响液压传动装置的使用性能。更换新油的周期视不同情况而异,用户可根据实际情况自行规定。

5、绞车齿轮箱中本公司出厂前未加入齿轮油，用户在首次使用时应加入70＃齿轮油（SY1172-80），累计使用100小时以后应更换。方法是先把齿轮箱上的磁性螺堵拆除，然后用内六角扳手把堵头拆出来，并把油放完，再加上干净新的齿轮油，祛除磁性头吸附物后再把各堵头旋紧。

6、经常检查滤油器使用情况,做到定期清洗或更换。

7、如果液压行走/卷扬装置出现故障时,可由专业人员对其进行检修。注意拆装零件时不要将精密零件敲毛,碰伤,特别要保护好零件的运动与密封表面拆下来的零件放于洁净的盛器中。装配时应将全部零件清洗干净,吹干,不得使用棉纱,布头等檫抹液压零件。

8、如用户在使用过程中产品出现问题，应及时与本公司联系,客户不得自行对液压传动装置拆检处理。

### 七、吊运和存放

- 吊运：将强度足够的钢丝绳套装于减速机适当位置上进行吊装，运输时注意固定牢靠。

- 存放：减速机应存放在干燥，无腐蚀气体的仓库内，切勿受高温和在低于20摄氏度下的环境长期存放，以免加速密封件老化。减速机如长期存放不用，必须将内存油放净，灌满含酸值较低的透平油。外露表面上涂防锈油，各油口用螺塞堵住或用盖板盖好。

### 八、质保说明

质保期：产品交付日起壹年。

- 用户按照如下所列的条件正常使用产品出现的本身质量问题，如在质保期内，我们负责免费维修，更换受损的部件以及全套产品。

- 按照说明书（样本）中指定的工作压力和载荷使用，不得高于指定压力和动态载荷值

- 液压油经过了10um的过滤

- 本质保期不适用于快速磨损的密封件

- 任何出现的质量问题需要按照正确的描述方式立即报告给我公司的技术人员，我公司保留要求问题件回工厂检修的权力。

- 只有在得到我们的允许后您才可以对产品进行拆解和维修工作，即便是更换密封件也不例外。

- 在没有得到我们允许的情况下，产品被拆解或做了与原装不同的修改，则本质保期自行终止。

- 产品销售与第三方后，第三方不拥有直接向我方要求质保的权力。

- 24小时服务热线: 13566621332

谢谢使用！